# LES ROUTEURS
Prérequis : savoir ce qu'est une adresse IPv4, un masque de sous-réseau.
## QU'EST-CE QU'UN ROUTEUR ?
Un routeur est un ordinateur spécialisé. Comme dans tout ordinateur, nous allons identifier un processeur, de la RAM, de la ROM, des interfaces d'E/S (cartes réseau essentiellement) et un système d'exploitation spécialisé par exemple :
- IOS (Internetwork Operating System) chez CISCO
  - ou encore PFSENSE dans le monde de l'Open Source qui permet de faire beaucoup d'autres choses !
## A QUOI RESSEMBLE UN ROUTEUR MADAME MICHU ?
VUE DE L'EXTERIEUR ET…

VUE DE L'INTERIEUR !

ET… LE SYNOPTIQUE !

Mais… un routeur peut aussi ressembler à… cela !

Alix2c1 System board
Status Superseded by alix2d1. Part numbers alix2c1 = 3 LAN / 1 miniPCI / LX700 / 128 MB Spec CPU: 433 MHz AMD Geode LX700
DRAM: 128 MB DDR DRAM
Storage: CompactFlash socket
Power: DC jack or passive POE, min. 7V to max. 20V
Three front panel LEDs, pushbutton
Expansion: 1 miniPCI slot, LPC bus
Connectivity: 3 Ethernet channels (Via VT6105M 10/100)
I/O: DB9 serial port
Board size: 6 x 6" (152.4 x 152.4 mm) - same as WRAP.1E
Firmware: tinyBIOS Customer options 44 pin IDE, I2C bus, buzzer, RTC battery Manufacturer PC Engines Origin Taiwan Support info ALIX.2 series
Vous l'avez compris, les plate-formes hardware sont très diversifiées !
## SEQUENCE DE DEMARRAGE D'UN ROUTEUR A LA MODE CISCO

## INTERFACE D'UN ROUTEUR (Source CISCO)

## LES ROUTEURS ET LE MODELE OSI