Présentation
Les activités de cours ainsi que les AP de 2ème année s'appuient sur le contexte GSB. Il est important de bien comprendre l'infrastructure réseau du contexte afin de pourvoir l'utiliser et le faire évoluer en fonction des projets.

Sa mise en œuvre nécessite d'utiliser les moyens disponibles pour du BTS SIO en faisant les adaptations nécessaires. Vous allez réaliser cette mise en œuvre pour pouvoir ensuite l'utiliser

Répartition des services 				Segmentation :

L'organisation des VLAN et de l'adressage IP est la suivante :

| N° VLAN | Service(s) | Adressage IP |
| --- | --- | --- |
|  | Réseau & Système |  |
|  | Direction / DSI |  |
|  | RH / Compta / Juridique / Secrétariat Administratif |  |
|  | Communication / Rédaction |  |
|  | Développement |  |
|  | Commercial |  |
|  | Labo-Recherche |  |
|  | Accueil |  |
|  | Visiteurs |  |
|  | Démonstration |  |
|  | Serveurs |  |
|  | Sortie |  |

Les règles actuelles concernant les vlans sont les suivantes :

- chaque vlan (sauf le vlan visiteur) peut uniquement accéder (quel que soit le protocole) aux vlans "Serveurs" et "Sortie";

- le vlan "Visiteurs" peut uniquement interroger les serveur DNS et DHCP et sortir sur internet.

- Complétez le tableau de répartition en indiquant pour chaque VLAN, le masque de sous-réseau, la plage d’adresses IP  (nombre d’adresses, 1ère adresse IP, dernière adresse IP), l’adresse de broadcast et l’adresse IP de passerelle.

- Modifiez le schéma réseau pour l’adapter au service que vous devez gérer.

Annexe 1